Man spricht von der Empfindlichkeit der Libelle. Je geringer der Winkel, desto genauer muss die Libelle gefertigt sein und das wirkt sich meist in einem erheblich höhren Preis aus.

Du kannst beim unserem Sonnenring eine Ablesegenauigkeit von 10´ erreichen.

Ab hier sprechen die Libellen ebenfalls an, d. h. die Luftblase verschiebt sich sichtbar.

Hast Du keine Wasserwaage oder Libelle, gibt es andere Möglichkeiten die Waagerechte nachzuprüfen.

Hast Du eine Idee?  => Füge sie Deinem Datenblatt hinzu!

# Text boxes

Wie genau Deine Libelle anzeigt, kannst Du selbst einfach überprüfen:

Du  legst auf einer Seite ein Papier unter, hier ein dickeres schwarzes.

Siehst Du, dass sich die Luftblase verschoben hat - so wie hier sehr deutlich - läßt sich feststellen, wie empfindlich die Libelle ist.

Mit Hilfe einer sehr genauen Schieblehre , hier eine Digitalschieblehre, die auf  1/100 mm genau arbeitet,

kann man nun die Dicke das Papiers bestimmen.

Ergebniss:  .........  mm

Die Fortgeschrittenen können nun die Empfindlichkeit der Libelle berechnen.

17´

Was macht man, wenn man keine Schieblehre hat ?

Kannst Du einen Vorschlag machen, die Dicke eines Blatt Papiers zu bestimmen?

Normales Schreibmaschinen- oder Kopierpapier ist sehr genau genormt, also gleich dick.

In so einem Pack sind fast immer 500 Blatt!

Anzeige:  056.79