Von einigen römischen Autoren sind Methoden überliefert, wie man die Mittagslinie der Sonne, also die Südrichtung fand.

Meist waren damit amtliche Personen beauftragt, die Landbesitz vermaßen und in seinen Grenzen festlegten. Dabei spielten die natürlichen Himmelsrichtungen eine wichtige Rolle.

Im Buch "Die römischen Agrimensoren*" von Dr. Moritz Cantor findet sich folgende Darstellung (ausschnittsweise zitiert):

" Wie hat der Augur die Mittagslinie gefunden? ... Das eine Mal wird auf einer geebneten Grundlage ein senkrechter Stift befestigt und zum Mittelpunkte eines Kreises gemacht, dessen Halbmesser kleiner als die grösste Schattenlänge des Stiftes gewählt werden muss.

Sowohl des Morgens als des Nachmittags wird der Schatten einmal so lang werden, dass sein Endpunkt genau in diesen Kreisumfang eintrifft, und die beide Punkte A,B, in welchen Solches der Fall ist, hat man zu beobachten und anzumerken. Dadurch  ergibt sich die Linie AB von selbst, welche Nichts anderes ist als der Decumanus, während der Cardo senkrecht von C aus auf die Mitte von AB zu zeichnen ist."

Stift (Schattenwerfer)                            * Landvermesser

Schatten


                                                                                 Decumanus   (Ost-West)
      A                       C                         B       

                                Cardo  (Süd-Nord)

In ähnlicher Weise gilt das Verfahren für den Sonnenring.

Du verwendest allerdings statt der beiden gleich langen Schatten ...

Beschreibe in Stichworten die Festlegung der Süd-Nord-Richtung mit dem Sonnenring.

Mit genau gehender Uhr und ohne Uhr!

Mit Uhr:

Messung der Sonnenhöhe vormittags ( z. B. 9.50 Uhr).

Bestimmung des Zeitpunkts der gleichen Sonnenhöhe am Nachmittag (14.36 Uhr).

Wahrer Mittag = Sonne im Süden um ...............

Am nächsten Tag wird um diese Zeit in Sonnnerichtung gepeilt.

Ohne Uhr: Wie oben, aber die Richtung jeweils ................

Die Winkel................  zeigt die ..........-.............-Richtung an.